# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.09.2014 № р 958

Томск

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дошкольных образовательных учреждений

В целях создания дополнительных условий для обеспечения безопасности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск», включая обеспечение безопасности воспитанников, предупреждение и пресечение правонарушений, ограничение доступа на территорию муниципальных дошкольных образовательных учреждений посторонних лиц, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

1. Утвердить требования к созданию дополнительных условий для обеспечения безопасности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск» (далее – требования) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Администрации Города Томска (А.И. Цымбалюк), органам администрации Города Томска при планировании и реализации мероприятий по обеспечению (повышению) безопасности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск» руководствоваться требованиями, утвержденными в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций, не указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, при планировании и реализации мероприятий по обеспечению (повышению) безопасности соответствующих дошкольных образовательных организаций руководствоваться требованиями, утвержденными в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлиной) опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска И.Г. Кляйн

М.И. Счастный
70 12 89

Приложение к распоряжению

администрации Города Томска

от 16.09.2014 № р 958

Требования

к созданию дополнительных условий для обеспечения безопасности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск»

| № п/п | Показатель | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система видеонаблюдения |  |
| 1.1. | Расположение видеокамер | Наличие видеокамер у главного и, в случае наличия, служебного входа на территорию учреждения с целью фиксации входящих лиц и номеров автомобилей; угол обзора видеокамер должен покрывать территорию учреждения, а также периметр ограждения полностью. Наличие у основных входов в здание видеокамер, которые размещаются внутри помещений с целью фиксации входящих или выходящих лиц. |
| 1.2. | Оборудование и характеристики видеокамер | IP-технология. ИК-подсветка. Разрешение не менее 1,3 Мп при частоте кадров 25 к/сек. Вариофокальный объектив в местах фиксации входящих лиц и номеров автомобилей. Режим «день-ночь». Антивандальное исполнение (для уличных камер, устанавливаемых на высоте менее 2,5 м). Круглогодичная работа с учетом климатических условий г. Томска. Поддержка ONVIF протокола. В качестве коммутационного оборудования видеокамер использовать управляемые коммутаторы второго уровня с наличием одного транкового порта не менее 1 Гбит. |
| 1.3. | Коммуникации до видеокамер | Внутри здания: в кабель-канале. Снаружи здания: в кабель-канале, выполненном в виде жесткой трубы с установкой протяжных коробок. По ограждению: в кабель-канале, выполненном в виде металлической или металлопластиковой трубы с установкой протяжных коробок. До ограждения: - в грунте по кабель-каналу, выполненному в виде полиэтиленовой трубы; - при невозможности в грунте – воздушная линия на высоте не менее 4х метров. |
| 1.4. | Оборудование и характеристики видеорегистратора | Просмотр изображения с видеокамер в on-line режиме. Возможность вывода на экран от одного до всех изображений. Гарантированное хранение видеозаписей со всех камер в течение не менее 14 суток в качестве не ниже 1,3 Мп с темпом 12,5 к/сек при условии постоянной записи. Наличие функций детекции движения, записи по времени и аналитики событий. Поддержка ONVIF протокола. Возможность записи видеопотока не менее 8 Мбит/сек на канал. Возможность установки не менее 2-х HDD для хранения архива. Наличие USB портов для снятия архивной информации. Возможность «удаленной» настройки посредством авторизированных подключений из сети интернет, просмотра записи камер видеонаблюдения в режиме on-line, просмотра архива записи. Возможность автоматической проверки работоспособности камер с отправкой уведомлений на удаленный центр мониторинга. Возможность автоматической проверки работоспособности системы архивирования с отправкой уведомлений на удаленный центр мониторинга. Совместимость с планируемым к установке в центре мониторинга программным продуктом Falcon Eye PSS. |
| 1.5. | Размещение видеорегистратора | Видеорегистратор должен размещаться в запираемом коммутационном шкафу в помещении с ограниченным доступом около поста охраны. |
| 1.6. | Электрическое питание | Питание системы видеонаблюдения должно осуществляться с выделенных групп на ВРУ здания. Наличие системы уравнивания потенциалов шкафа и коммутационного оборудования согласно ПУЭ. Наличие системы грозозащиты воздушных линий и линий связи длиной более 100 м. Наличие источника бесперебойного питания для возможности работы системы в течение не менее 30 мин. после аварийного отключения электричества. |
| 1.7. | Оборудование рабочего места оператора-охранника | Возможность просмотра записи камер видеонаблюдения в режиме on-line. Возможность вывода на экран монитора изображений от одной до всех камер. Возможность просмотра архива записи и сохранения на съемный носитель. |
| 1.8. | Обслуживание системы видеонаблюдения | Наличие заключенного договора технического сопровождения со специализированной муниципальной организацией. |
| 2. | Ограждение | Основная часть ограждения должна быть выполнена в виде сварных решетчатых панелей из горизонтальных и вертикальных прутков, с ребрами жесткости: - высота не менее 1600 мм; - ширина панели не более 3000 мм; - толщина прутка не менее 5 мм; - расстояние между вертикальными прутками не более 100 мм (при наличии ячеек - размер ячейки не более 100 мм *200 мм) В месте примыкания ограды учреждения к строениям (дома, гаражи, прочие постройки) ограда должна быть сплошная, высотой не менее 2,0 м. В местах въезда на территорию ограждение должно быть оборудовано воротами с механическими замками, открывающимися только сотрудником охраны учреждения вручную. Калитка для входа посетителей на территорию детского сада должна быть предусмотрена в одном месте. Калитка должна быть оборудована домофоном с системой видеонаблюдения, оснащенной системой контроля доступа, позволяющей хранить аудио и видео архив в течение 14 суток. |
| 3. | Автомобильная парковка | В районе входа на территорию учреждения. |
| 4. | Система сигнализации | Наличие системы охранно-пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации. |
| 5. | Охрана | Наличие заключенного договора с организацией, имеющей лицензию на ведение охранной деятельности, либо иметь в штате специалиста по охране. |
| 6. | Пост охраны | Размещение в месте основного входа в здание учреждения. Нахождение сотрудника охранной организации на территории учреждения с 7-00 до 20-00 (все время нахождения в учреждении воспитанников). Наличие кнопки мобильной тревожной сигнализации "Приток-GSM" (в т.ч. заключение договора об экстренном вызове нарядов полиции). Система управления домофоном. Наличие пульта управления охранно-пожарной сигнализации. Наличие монитора видеонаблюдения со всех установленных камер. Система телефонной связи с руководителем учреждения, правоохранительными органами, единой дежурно-диспетчерской службой. |
| 7. | Наружное освещение территории учреждения в темное время суток | Должно быть обеспечено освещение всей территории учреждения, включая периметр. |
| 8. | Содержание территории по периметру учреждения | Своевременная обрезка крон, ветвей деревьев и кустарника для обеспечения видимости территории учреждения и исключения падения деревьев и крупных веток на территорию учреждения. Отсутствие на территории и вдоль периметра мусора (в том числе строительного) и открытых люков канализационных колодцев. |
| 9. | Защита персональных данных | Информационные системы персональных данных (ИСПДн) дошкольных образовательных учреждений в которых будут хранится и обрабатываться персональные данные (ПДн) должны быть классифицированы, а так же должны быть разработана и внедрена система защиты ПДн, соответствующая классу ИСПДн |

Заместитель Мэра Города Томска-

Руководитель аппарата администрации			                  А.И. Цымбалюк

| Согласовано _________________Е.В. Паршуто | Согласовано _________________О.И.Кравченко |
| --- | --- |